## Slide 1: Bölüm 1. Ardışıl Devreler
Geçen Hafta
Flip Flopların Uyarma Tablolarının Oluşturulması
Ardışıl Devrelerin Analizi
Ardışıl bir devrenin durum tablosuna bakılarak gerçeklenmesi
Bu Hafta
Senkron Ardışıl Devre Tasarımının Adımları

## Slide 2: Senkron Ardışıl Devre Tasarımının Adımları
Problemin sözlü tanımından hangi durumların olacağına ya da bellek elemanlarına hangi değerlerin atanacağına karar verilir.
2. Sistemin davranışını modelleyebilmek için durum tablosu ve durum diyagramı oluşturulur.
3. Flip flop seçiminin yapılması (belirtilmemişse) ve uyarma tablolarının oluşturulması.
4. Çıkış ve uyarma tablolarından, lojik ifadelerin elde edilmesi ve devrenin çizimi.

## Slide 3: Senkron Ardışıl Devre Tasarımının Adımları
Örnek: 1 giriş ve 1 çıkışa sahip Mealy tipi bir sistemde, son 3 giriş verisi 1 ise çıkışın 1 olması isteniyor.
Bu problemin çözümünde 3 durum vardır; bu durumlar bellek elemanlarında saklanır.
A durumu, girişin 1 olmadığı durumu,
B durumu, girişin bir defa 1 olduğu durumu,
C durumu, girişin iki ya da daha fazla 1 olduğu durumu gösterir.

## Slide 4: Örnek (devamı-1):
Şimdiki Durum q | Sonraki Durum(Q) x=0 x=1 | Çıkış (z) x=0 x=1
A | A B | 0 0
B | A C | 0 0
C | A C | 0 1
Devrenin durum tablosu
Durum diyagramı
Durum tablosu 3 durum içerdiğinden 2 tane flip flop kullanmak gerekir.
A durumuna 00, B durumuna 01 ve C durumuna 10 atayalım.
Şimdiki Durum q1q2 | Sonraki Durum(Q1Q2) x=0 x=1 | Çıkış (z) x=0 x=1
0 0 | 0 0 0 1 | 0 0
0 1 | 0 0 1 0 | 0 0
1 0 | 0 0 1 0 | 0 1

## Slide 5: Örnek (devamı-2):
Devremizde bellek elemanı olarak JK tipi flip floplar kullanacağımızı farz edelim. Bundan sonraki adım, flip flopların uyarma işlevlerini bulmaktır.
Şimdiki Durum q1q2 | Sonraki Durum(Q1Q2) x=0 x=1 | Uyarma İşlevleri |  | 
 |  | x=0 için J1K1 J2K2 | x=1 için J1K1 J2K2 | Çıkış (z) x=0 x=1
0 0 | 0 0 0 1 | 0 x 0 x | 0 x 1 x | 0 0
0 1 | 0 0 1 0 | 0 x x 1 | 1 x x 1 | 0 0
1 0 | 0 0 1 0 | x 1 0 x | x 0 0 x | 0 1
q Q | J K
0 0 | 0 x
0 1 | 1 x
1 0 | x 1
1 1 | x 0

## Slide 6: Örnek (devamı-3):
Uyarma işlevlerindeki her bir sütunu, Karnaugh haritasına taşıyıp indirgeme işlemlerini yapalım;
Şimdiki Durum q1q2 | Sonraki Durum(Q1Q2) x=0 x=1 | Uyarma İşlevleri |  | 
 |  | x=0 için J1K1 J2K2 | x=1 için J1K1 J2K2 | Çıkış (z) x=0 x=1
0 0 | 0 0 0 1 | 0 x 0 x | 0 x 1 x | 0 0
0 1 | 0 0 1 0 | 0 x x 1 | 1 x x 1 | 0 0
1 0 | 0 0 1 0 | x 1 0 x | x 0 0 x | 0 1
J1 = x.q2
K1 = x’
J2 = x.q1’
K2 = 1
z = x.q1

## Slide 7: Senkron Ardışıl Devre Tasarımının Adımları
Örnek: Ard arda gelen 3 clock saykılında giriş 1 ise çıkışın 1 olmasını sağlayacak Moore türü devre tasarlanması isteniyor.
Sistemin başlangıçta A durumunda olduğunu farz ederek verilen x girişi için ardışıl devrenin durum geçişlerini ve çıkışı inceleyelim;
A A B C D D D D D A B C A B C D A B
x 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
z 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

## Slide 8: Örnek (devamı-1):
Ardışıl devrenin davranışını verilen x girişi için zaman ekseninde inceleyelim;
clock
x
q A
z
B
C
D
A
D
A

## Slide 9: Örnek (devamı-2):
Şimdiki Durum x q1 q2 | Sonraki Durum Q1 Q2 | Uyarma İşlevleri |  | Çıkış z
 |  | J1 K1 | J2 K2 | 
0 0 0 | 0 0 | 0 x | 0 x | 0
0 0 1 | 0 0 | 0 x | x 1 | 0
0 1 0 | 0 0 | x 1 | 0 x | 0
0 1 1 | 0 0 | x 1 | x 1 | 1
1 0 0 | 0 1 | 0 x | 1 x | 0
1 0 1 | 1 0 | 1 x | x 1 | 0
1 1 0 | 1 1 | x 0 | 1 x | 0
1 1 1 | 1 1 | x 0 | x 0 | 1
Şimdi de A,B,C ve D durumlarına durum ataması yapıp, uyarma işlevlerini de içeren durum tablosunu oluşturalım;
A=00, B=01, C=10, D=11 durumlarını atayalım.

## Slide 10: Örnek (devamı-3):
Şimdiki Durum x q1 q2 | Sonraki Durum Q1 Q2 | Uyarma İşlevleri |  | Çıkış z
 |  | J1 K1 | J2 K2 | 
0 0 0 | 0 0 | 0 x | 0 x | 0
0 0 1 | 0 0 | 0 x | x 1 | 0
0 1 0 | 0 0 | x 1 | 0 x | 0
0 1 1 | 0 0 | x 1 | x 1 | 1
1 0 0 | 0 1 | 0 x | 1 x | 0
1 0 1 | 1 0 | 1 x | x 1 | 0
1 1 0 | 1 1 | x 0 | 1 x | 0
1 1 1 | 1 1 | x 0 | x 0 | 1
Uyarma işlevlerindeki her bir sütun, Karnaugh haritası yardımıyla indirgendiğinde, flip flopların girişlerine uygulanması gereken lojik ifadeler ve çıkış aşağıdaki gibi olacaktır;
J1 = q2.x
K1 = x’
J2 = x
K2 = x’+q1’
z = q1.q2
Karnaugh
Devremiz Moore türü olduğundan dolayı, çıkış sadece durumlara bağlıdır. D durumunda çıkış 1 olduğundan ve D durumuna da 11 atadığımızdan dolayı z= q1.q2 olmuştur

## Slide 11: Senkron Ardışıl Devre Tasarımının Adımları
Örnek: Senkron Sayıcı Tasarımı
Sayıcı devrelerinin genellikle girişleri yoktur; saat geçişiyle durumlar arasında geçiş sağlanır. Çıkışlar, sistemin durumlarıdır, başka bir ifadeyle flip flopların tuttuğu değerlerdir. Bir sayıcının hem ileri hem de geri sayması istenirse, bu işlev için bir giriş kullanılması gerekir.
3 bit ikili bir sayıcının tasarım aşamaları:
Bu sayıcı 0 ile 7 arasında ileri yönde sayma yapacağından 3 adet flip flop kullanılacaktır. Bu flip flopların isimleri qC (MSB), qB ve qA (LSB) olsun.
000
001
010
011
101
100
110
111
qC
qB
qA

## Slide 12: Örnek (devamı-1):
Şimdiki Durum qCqBqA | Sonraki Durum QCQBQA
0 0 0 | 0 0 1
0 0 1 | 0 1 0
0 1 0 | 0 1 1
0 1 1 | 1 0 0
1 0 0 | 1 0 1
1 0 1 | 1 1 0
1 1 0 | 1 1 1
1 1 1 | 0 0 0
Şimdiki Durum qCqBqA | Sonraki Durum QCQBQA | Uyarma İşlevleri |  | 
 |  | JC KC | JB KB | JA KA
0 0 0 | 0 0 1 | 0 x | 0 x | 1 x
0 0 1 | 0 1 0 | 0 x | 1 x | x 1
0 1 0 | 0 1 1 | 0 x | x 0 | 1 x
0 1 1 | 1 0 0 | 1 x | x 1 | x 1
1 0 0 | 1 0 1 | x 0 | 0 x | 1 x
1 0 1 | 1 1 0 | x 0 | 1 x | x 1
1 1 0 | 1 1 1 | x 0 | x 0 | 1 x
1 1 1 | 0 0 0 | x 1 | x 1 | x 1
Uyarma işlevleri
Karnaugh ile indirgendiğinde;
JC = KC = qB.qA
JB = KB = qA
JA = KA = 1
4 bitlik bir sayıcı yapmak isteseydik;
JD = KD = qC.qB.qA olacağı tahmin edilebilir.

## Slide 13: Örnek (devamı-2):
Sayıcı tasarımının devre şeması
JC = KC = qB.qA
JB = KB = qA
JA = KA = 1

## Slide 14: NOTLAR:
1. İleri yönde sayan sayıcı devrelerin q çıkışları yerine q’ çıkışlarından uç alınması durumunda geri yönde sayan sayıcı elde edilir (tersi de geçerlidir).
2. Şayet sayıcı uygulaması sıralı değilse, tasarım aşamaları yine aynıdır. Ancak kullanılmayan durumlar varsa, sonraki durum önemsiz durum olarak ele alınacağından, devrenin böyle bir durumdan başlaması halinde, bir sonraki durumu tahmin etmek mümkün değildir (bu durumu önlemek için flip flopların clear ve preset girişleri vardır).