## Slide 1: Bölüm 5. Komut SETİ Mİmarİsİ
Adresleme Metotları
İvedi (Immediate) Adresleme
Direkt (Direct) Adresleme
Dolaylı (Indirect) Adresleme
İndis (Index) Adresleme
Göreceli (Relative) Adresleme
Doğal (Inherent) Adresleme
Register Transfer Dili

## Slide 2: Komut Setİ Mİmarİsİ
CPU, komutlar üzerinde işlem yapar. Komutlar ise CPU’nun yapması gereken işleri tanımlar. Bir komut, işlem bilgisini (opcode) ve adres bilgisini içerir. Belirtilen adresteki veri operand olarak anılır. Operand ise bellekte ya da kaydedicide olabilir.
Bir işlemcinin komut seti, operandın nereden alınacağına bağlı olarak tasarlanır. Genel olarak 3 tip mimari göze çarpmaktadır;
Yığın (Stack) mimarisi
Akü mimarisi
Genel amaçlı register mimarisi

## Slide 3: Yığın (Stack) Mimarisi
İşlemler yığının üst elemanları üzerinde yapılır ve sonuç yine yığına atılır. Bu mimaride yığına bilgi aktarma işlemi push ve yığından bilgi alma işlemi de pop komutlarıyla olur.
ALU
Stack
Pointer

## Slide 4: Akü Mimarisi
Operandlardan biri bellekte diğeri ise aküdedir (ACC). İşlem yapılır ve sonuç aküye transfer edilir. Akü, komutlarda ayrıca belirtilmez (imalıdır). İleride tasarlayacağımız temel bilgisayar sistemimizde bu mimariyi kullanacağız.
ALU
ACC
Bellek ya da
Giriş cihazı

## Slide 5: Genel Amaçlı Register Mimarisi
Bu mimaride operandlar, register ya da bellek olarak belirtilir. Register-bellek ya da register-register tipinde olabilir. Operandlar üzerinde işlemler yapıldıktan sonra sonuçlar kaydedicilere aktarılır.
ALU
Reg.
Bellek
Reg.
ALU
Reg.
Reg.
Reg.

## Slide 6
Örnek: Bellekteki iki sayıyı (sayi_1 ve sayi_2) toplayıp, sonucu (toplam) tekrar belleğe koymak istediğimizi düşünelim.
Stack mimarisinde, Akü mimarisinde,
Push sayi_1 load sayi_1
Push sayi_2 add sayi_2
Add store toplam
Pop toplam
Register-bellek mimarisinde, Register-register mimarisinde,
load Reg_1, sayi_1 load Reg_1, sayi_1
Add Reg_2, Reg_1, sayi_2 load Reg_2, sayi_2
Store Reg_2,toplam Add Reg_3, Reg_1, Reg_2
store Reg_3, toplam

## Slide 7: Adresleme Metotları
Bir komutun, opkod ve adres kısımlarından oluştuğundan bahsedilmişti. Komutun adres kısmı, üzerinde işlem yapılacak operandı gösterir. Operand bellekte ise operandın adresi, etkin adres (effective address) diye anılır.
1. İvedi (Immediate) Adresleme: Bu adresleme modunda operand, komutun bir parçasıdır. Yani operand, komutun adres kısmındaki veridir.
Örnek: Add #3 komutunda ‘3’ operanttır. Bu komut akünün içeriğine 3 değerini ekler ve sonucu aküye yazar. Belleğe erişim gerektirmeyen hızlı icra edilen bir komuttur. # sembolü operandın kendisini göstermek için kullanılmıştır
Yüksek seviyeli dillerde değişkenlere sabit bir başlangıç değeri atamak için de bu adresleme metodu kullanılabilir. (x=3)
Opcode Operand

## Slide 8: Adresleme Metotları
2. Direkt (Direct) Adresleme: Bu adresleme metodunda komutun adres kısmı, operandın adresini gösterir.
Örnek: Add 100 komutu, akünün içeriğine 100 numaralı bellek bölgesinde tutulan değeri ekler ve sonucu aküye yazar.
Bu adresleme metodunda bellek referans edildiğinden, komutların işletim zamanı ivedi moda göre daha uzundur
- Sınırlı adres uzayına erişim mümkündür (Adres kısmının içerdiği bit sayısı kadar).
Opcode Adres
Operand
Bellek

## Slide 9: Adresleme Metotları
3. Dolaylı (Indirect) Adresleme: Bu adresleme metodunda komutun adres kısmı, operandın adresini göstermez; operandın etkin adresinin tutulduğu bir register’i ya da bellek bölgesini gösterir.
Örnek: Add (100) komutu akünün içeriğine, adresi 100 numaralı bellek bölgesinde olan operandın değerini ekler ve sonucu aküye yazar. ‘( )’ sembolleri dolaylı adreslemeyi belirtmek için kullanılmıştır.
Opcode Adres
Bellek
Operandın adresi
Operand

## Slide 10: Adresleme Metotları
Register - dolaylı adresleme modunda, operandın etkin adresi register’da tutulur.
Örnek: Add (R1)
Özetle;
- Bu adresleme metodunu kullanan komutların işletim zamanı, direkt adreslemeye göre daha uzundur
- Operanda erişim için ekstra efektif adres hesabı gerektirir.
- Adres uzayını genişletmek mümkündür.
Opcode Register
Operand
Operandın adresi
Register

## Slide 11: Adresleme Metotları
4. İndis (Index) Adresleme: Bu adresleme modunda bir index registerinden faydalanılır. Özellikle bir dizinin elemanlarına sıralı erişim söz konusu ise kullanılabilir. Ulaşılmak istenen dizinin başlangıç adresi index registerine atanır. İstenen dizi elemanının ofset değeri, komutun operand kısmında yer alır.
Örnek: main { Add *2 şeklinde gösterilir.
k=A[2];
}
Opcode Offset
Operand
Bellek
Index Reg.
+

## Slide 12: Adresleme Metotları
5. Göreceli (Relative) Adresleme: Program sayacının (PC) mevcut değerinin yakınlarında bir yere dallanma yapar.
Örnek: main{ Bra ~2 şeklinde gösterilir.
if (i==1) i++;
else i--;
}
Opcode Offset
Bellek
PC
-/+

## Slide 13: Adresleme Metotları
6. Doğal (Inherent) Adresleme: Operand bilgisi içermeyen adresleme modudur.
Örnek: Clr (Akünün içeriğini temizler)
Inc (Akünün içeriğini 1 arttırır)

## Slide 14: Register Transfer Dili
Bir bilgisayar sistemindeki en temel işlem, registerlar arası bilgi transferleridir. Bu dil, bilgisayar sisteminin donanımsal yapısını ve davranışını tam bir biçimde ifade eder. Donanım tasarım dili (Hardware Description Language-HDL) olarak da bilinir.
- Registerlar genellikle büyük harflerle ifade edilirler. Ayrıca harflerden sonra rakam bilgileri de içerebilirler. n bitlik bir kaydedici içerisindeki flip floplar 0’dan (n-1)’e kadar numaralandırılırlar. Temel bilgisayar sistemimizdeki kaydediciler 8 ya da 16 bitliktir.
15 0
AR
15 8 | 7 0
AR(H) | AR(L)
- Yüksek anlamlı kısım AR(8-15) ya da AR(H)
Düşük anlamlı kısım AR(0-7) ya da AR(L)
- Belli bir bit grubu, AR(0-3) ya da AR0-3 şeklinde ifade edilir.

## Slide 15: Register Transfer Dili
- Register transfer işlemi ’’ sembolü ile gösterilir ve aktarımın yönünü belirtir.
Örneğin AR  PC ifadesi PC’nin içeriğinin AR’ye aktarılacağını belirtir (Bit sayılarının uyumlu olması gerektiği unutulmamalıdır). Bu aktarım sonucunda PC’nin içeriği korunur.
- Aritmetik ya da mantık işlemlerinin sonuçları da kaydedicilere aktarılabilir;
AC  DR + AC | Toplama
AC  DR - AC | Çıkarma
AC  AC’ | Tümleyen
AC  AC’+1 | 2’ye tümleyen
AC  AC  DR | VE işlemi
AC  AC  DR | VEYA işlemi
AC  SHR(AC) | Sağa kaydırma
AC  SHL(AC) | Sola kaydırma
AC  DR + AC işlemi
DR
AC
16 bit
16 bit
16 bit
Toplayıcı
Elde

## Slide 16: Register Transfer Dili
- Transfer işlemi bir kontrol sinyali ile olacaksa, bu şart “Kontrol Sinyali :” şeklinde ifade edilir.
Örneğin T0 : AR  PC
- Belli bir kontrol sinyaline bağlı olarak, birden fazla aktarım (mikro işlem) eş zamanlı olarak yerine getirilmek isteniyorsa “,” ile belirtilir;
Örneğin X: AR  PC, PC  PC +1

## Slide 17: Register Transfer Dili
Şayet X kontrol sinyalinin durumuna göre değişik atamalar yapılacaksa (if-else yapısı) aşağıdaki notasyon kullanılır;
X : PC  AR
X’ : PC  TR