## Slide 1: Bölüm 5. Komut SETİ Mİmarİsİ
Komut Saykılı
Zamanlama Düzeneği
Komut Saykılının Fetch ve Decode Safhaları
Komut Saykılının Execute Safhası
ADD Komutunun İvedi, Direkt ve Dolaylı Mod için Mikroişlem Adımları

## Slide 2: Komut Saykılı
Bilgisayarın bellekte bulunan komutları sırayla işlemesi beklenir. Bir komutun yerine getirmesi gereken işlemlerin bütününe komut saykılı adı verilir. Komut saykılı 3 aşamadan oluşur bunlar; fetch (al-getir), decode (çöz) ve execute (icra et) safhalarıdır. Komutun opcode kısmının bellekten alınıp komut kaydedicisine (IR) koyulması birlikte, adresleme modu ile ilgili kısmı adresleme modu kod çözücüsüne, işlem tipi ile ilgili kısmı da komut kod çözücüsüne giriş olarak uygulanır. Daha sonra bu kod çözücülerden alınan sinyaller, ilgili komut için gerekli alt işlemlerin (mikroişlem) başlatılmasını sağlayan düzeneği aktif hale getirir.
Fetch
Decode
Execute
halt
start
- Komut saykılı -

## Slide 3: Zamanlama Düzeneği
Bir bilgisayar sisteminden, bellekteki komutları ve her bir komutun da sahip olduğu mikroişlemleri sıra ile işletmesi beklendiğinden dolayı donanımsal bir düzeneğe ihtiyaç vardır.
15 14 ……. 3 2 1 0
4×16 Decoder
3 2 1 0
4 bit binary sayıcı SC
T15 T14 T3 T2 T1 T0
CLR
clock
Clock
T0
T1
T2
T3
CLR
- Zamanlama düzeneği -
- Zamanlama Sinyalleri -

## Slide 4: Komut Saykılının Fetch ve Decode Safhaları
Komuta ait alt işlemler, komutun tipine bağlı olarak farklı sayıda adımlardan oluşur. Ama tüm komutların fetch ve decode safhaları aynı yapıda olup 3 adımdan oluşmaktadır. Bu adımların zamanlaması bir sayıcı vasıtasıyla yerine getirilir. Fetch safhası iki adımda yerine getirilir (T0 ve T1). Decode safhası tek adım olup, T2 zaman diliminde yerine getirilir. Execute safhası ise T3 zaman diliminden başlayıp, komutun tipine bağlı olarak çeşitli sayıda adımdan oluşur. Ancak, doğal adresleme moduna sahip komutlar, 1 byte’lık komutlar olduğundan T2 zaman dilimindeki işlemler yapılmayacaktır.
T0 : AR  PC
T1 : IR  M[AR], PC  PC+1
T2. : ARPC, PC  PC+1, kod çözme aşaması

## Slide 5: T0 Zaman Dilimi
T0 zaman diliminde PC aracılığıyla bir sonraki komutun adresi, adres kaydedicisine yüklenir. Bu işlem için, adres kaydedicisinin LD girişi aktif edilir, PC’nin içeriği ise ortak yola aktarılır.
4×16 Dekoder
(yüksek anlamlı) 3
T0
AR
LD
T0 (0011)
T0
0
0
4×16 Dekoder
(düşük anlamlı) 3
T0 (0011)
T0
0
0
PC’nin içeriğini yola aktaran tri-statelere gider
PC’nin içeriğini yola aktaran tri-statelere gider
T0: AR  PC

## Slide 6: T1 Zaman Dilimi
T1 zaman diliminde, adres kaydedicisi ile belirtilen bellek bölgesindeki komutun opcode’u ortak yola aktarılır. Komut kaydedicisinin LD girişi aktif edilerek opcode, komut kaydedicisine alınır. Program sayacının içeriği 1 arttırılır (Doğal adresleme modu kullanılıyorsa bir sonraki komutu veya diğer adresleme modlarında operandın adres bilgisini göstermek için).
T1 (1001)
PC
INC
IR
LD
T1
T1
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
0
AR0
AR15
4×16 Dekoder
(düşük anlamlı) 9
0
0
T1
Belleğin içeriğini yola aktaran tri-statelere gider
…
T1: IR  M[AR], PC  PC+1

## Slide 7: T2 Zaman Dilimi
T2 zaman diliminde, PC’nin içeriği AR’ye aktarılır. PC ise yine 1 arttırılır; şayet 2 byte lık bir komut ise bir sonraki komutu göstermek için, ya da 3 byte lık bir komutsa, komutun adres kısmındaki düşük anlamlı adres bilgisini göstermek için.
4×16 Dekoder
(yüksek anlamlı) 3
a
AR
LD
a (0011)
a
0
0
4×16 Dekoder
(düşük anlamlı) 3
a (0011)
a
0
0
PC’nin içeriğini yola aktaran tri-statelere gider
PC’nin içeriğini yola aktaran tri-statelere gider
PC
INC
a
T2. : ARPC, PC  PC+1, kod çözme aşaması
a

## Slide 8: Komut Saykılının Execute Safhası
Daha önce de bahsedildiği gibi, execute safhasının kaç adım süreceği komutun tipine ve adresleme moduna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Örnek: İvedi adresleme moduna sahip ADD komutunun mikroişlem adımları.
ADD #1234h komutu gibi. Burada # işareti ivedi modu göstermektedir. 3 byte’lık bir komuttur. ADD komutunun opcode’u 0 001 00002 = 10h
İvedi adresleme modunda akü, sabit bir sayı (1234h) ile işleme giriyordu. Akü ile bellekteki sayı toplanacak ve sonuç aküye aktarılacaktır. Şu anda AR kaydedicisi bellekteki sayımızın yüksek anlamlı kısmını göstermektedir. Bu değeri, DR kaydedicimizin yüksek anlamlı kısmına koymamız gerekecektir. Daha sonra da sayımızın düşük anlamlı kısmına erişebilmemiz için AR kaydedicisini 1 arttırmamız gerekecektir.
 | 10h
T2:AR → | 12h
T2:PC → | 34h

## Slide 9: İvedi Mod için T3 Adımı
T3. IDEC00.ADRMD1: DRH  M[AR], AR  AR+1
  ADRMD1
0
0
f
f
&
  T3
  IDEC00
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
AR0
AR15
4×16 Dekoder (Yüksek anlamlı) 9
…
AR
INC
DR(H)
LD
f
f
  0
  f
 | 10h
 | 12h
T3:PC,AR → | 34h
T3 adımında AR  AR+1 işlemi yerine AR  PC kullanılması düşünülebilirdi ancak, veri yolunu aynı anda iki cihaz kullanamaz.

## Slide 10: İvedi Mod için T4 Adımı
T4. IDEC00.ADRMD1: DRL  M[AR], PC  PC+1
0
0
g
g
&
  T4
  IDEC00
  ADRMD1
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
AR0
AR15
4×16 Dekoder (Düşük anlamlı) 9
  g
  0
…
PC
INC
DR(L)
LD
g
g
 | 10h
 | 12h
T3:AR → | 34h
T4:PC → | 
İvedi moda sahip ADD komutunun önceki adımlarında PC, 2 kere arttırılmıştır. Bu komut 3 byte’lık olduğundan, 1 kere daha arttırılarak PC’nin bir sonraki komutu göstermesi sağlanmıştır

## Slide 11: İvedi Mod için T5 Adımı
T5 adımında da ALU’da gerekli işlem yapılacak ve sayıcı sıfırlanacaktır:
T5. IDEC00.ADRMD1: AC  AC+DR, C  Cout, SC  0
T5 zamanlama diliminde ALU’da gerekli toplama işlemi yapılmış, işlemin sonucu AC’nin LD girişi aktive edilerek AC’ye aktarılmıştır. Toplama işlemi sonucunda elde oluşabileceğinden elde bayrağı güncellenmiştir. Ayrıca sayıcı da, bir sonraki komutun fetch işlemi için sıfırlanmıştır.
h
&
  T5
  IDEC00
  ADRMD1
  h
CCR C
AC
LD
ALU
  h
Sayıcı
CLR
  h
  Cout

## Slide 12: Örnek: Direkt adresleme moduna sahip ADD komutunun mikroişlem adımları.
ADD 1000h komutu gibi. Burada adres kısmının önünde bir işaret kullanılmamıştır, direkt adresleme modunu göstermektedir. 3 byte’lık bir komuttur.
Direkt adresleme modunu kullanan ADD komutunun opcode’u 0 010 00002 = 20h. 1000h adresindeki değerle akü toplanacak ve sonuç tekrar aküye aktarılacaktır.
Diğer komutlarda olduğu gibi bu komutun da T0, T1 ve T2 adımları aynıdır. Execute saykılı ise aşağıdaki gibidir.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3.IDEC00.ADRMD2: | TRH  M[AR], AR  AR+1
T4.IDEC00.ADRMD2: | TRL  M[AR], PC  PC+1
T5.IDEC00.ADRMD2: | AR  TR
T6.IDEC00.ADRMD2: | DRH  M[AR], AR  AR+1
T7.IDEC00.ADRMD2: | DRL  M[AR]
T8.IDEC00.ADRMD2: | AC  AC+DR, C  Cout ,SC  0

## Slide 13: Direkt Mod için T3 ve T4 Adımları
T2 saykılının sonunda belleğin ve kaydedicilerin gösterdiği değerler:
T3. IDEC00.ADRMD2: TRH  M[AR], AR  AR+1
T4. IDEC00.ADRMD2: TRL  M[AR], PC  PC+1
 | 20h
T2:AR → | 10h
T2:PC → | 00h
 | ...
1000h | 12h
1001h | 34h
 | 20h
T2:AR → | 10h
T3:PC,AR → | 00h
T4:PC → | ...
1000h | 12h
1001h | 34h

## Slide 14: Direkt Mod için T3 ve T4 Adımları
T3. IDEC00.ADRMD2: TRH  M[AR], AR  AR+1
T4. IDEC00.ADRMD2: TRL  M[AR], PC  PC+1
a
…
0
0
a
a
&
  T3
  IDEC00
  ADRMD2
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
AR0
AR15
  a
  0
&
  T4
  IDEC00
  ADRMD2
  b
PC
INC
TR(L)
LD
b
b
AR
INC
TR(H)
LD
a
0
0
b
b
4×16 Dekoder
(Düşük anlamlı) 9
4×16 Dekoder
(Yüksek anlamlı) 9

## Slide 15: Direkt Mod için T5 Adımı
T5. IDEC00.ADRMD2: AR  TR
(TR’nin gösterdiği yerdeki veriye erişmek için aktarım yapılmıştır)
k
k
0
k
&
  T5
  IDEC00
  ADRMD2
4×16 Dekoder
(Yüksek anlamlı) 7
  k
AR
LD
k
k
k
0
k
4×16 Dekoder
(Düşük anlamlı) 7
TR’nin içeriğini yola aktaran tri-state’lere gider

## Slide 16: Direkt Mod için T6 ve T7 Adımları
T6. IDEC00.ADRMD2 : DRH  M[AR], AR  AR+1
T7. IDEC00.ADRMD2 : DRL  M[AR]
0
0
p
p
&
  T6
  IDEC00
  ADRMD2
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
AR0
AR15
  p
  0
&
  T7
  IDEC00
  ADRMD2
  r
DR(L)
LD
r
AR
INC
p
DR(H)
LD
p
0
0
r
r
…
4×16 Dekoder
(Yüksek anlamlı) 9
4×16 Dekoder
(Düşük anlamlı) 9

## Slide 17: Direkt Mod için T8 Adımı
T8. IDEC00.ADRMD2: AC  AC+DR, C  Cout ,SC  0
h
&
  T8
  IDEC00
  ADRMD2
  h
CCR C
AC
LD
ALU
  h
Sayıcı
CLR
  h
  Cout

## Slide 18: Örnek: Dolaylı adresleme moduna sahip ADD komutunun mikroişlem adımları
ADD (1000h) komutu gibi. Burada adres kısmında parantezler kullanılmıştır, dolaylı adresleme modunu göstermektedir. 3 byte’lık bir komuttur.
Dolaylı adresleme modunu kullanan ADD komutunun opcode’u 0 011 00002 = 30h. 1000h adresinde, operandın adresi bulunmaktadır. Belirtilen adresteki değerle (0123h) akü toplanacak ve sonuç tekrar aküye aktarılacaktır.
 | 30h
 | 10h
 | 00h
 | ...
1000h | 12h
1001h | 34h
 | ...
1234h | 01h
1235h | 23h
Operand’ın adresi
Operand’ın kendisi
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC00.ADRMD3: | TRH  M[AR], AR  AR+1
T4. IDEC00.ADRMD3: | TRL  M[AR], PC  PC+1
T5. IDEC00.ADRMD3: | AR  TR
T6. IDEC00.ADRMD3: | TRH  M[AR], ARAR+1
T7. IDEC00.ADRMD3: | TRL  M[AR]
T8. IDEC00.ADRMD3: | AR  TR
T9.IDEC00.ADRMD3: | DRH  M[AR], ARAR+1
T10. IDEC00.ADRMD3: | DRL  M[AR]
T11. IDEC00.ADRMD3: | AC  AC+DR, CCout ,SC  0