## Slide 1: Bölüm 5. Komut SETİ Mİmarİsİ
Göreceli ve İndis Adresleme Modları için Adres Hesaplama Birimi
Yığın (Stack) ve Yığın Göstericisi (Stack Pointer-SP)
Yığınla İlgili Komutlar

## Slide 2: Göreceli ve İndis Adresleme Modları için Adres Hesaplama Birimi
Göreceli ve indis adresleme modlarına sahip komutlardan sonra gelen bir byte’lık ofset değerinin, program sayıcısıyla (PC) veya indeks kaydedicisiyle (IX) toplanarak etkin adresin hesaplanıldığına değinilmişti.
Bu toplama işlemini gerçekleştirmek için elimizde olan aritmetik mantık birimini (ALU) kullanabiliriz. Ancak, bu toplama işleminden önce, akümülatördeki ve data kaydedicisindeki verileri kaybetmememiz için yığına atmamız ve etkin adresi hesapladıktan sonra da tekrar yığından bu bilgileri geri yüklememiz gerekecektir.
Bu işlemler, bu adresleme modlarına sahip komutların icra edilme sürelerini uzatacaktır. Etkin adres hesabının, ALU yerine ayrı bir birimde yapılması, bu süre kaybını önleyecektir. Yol seçiminde kullanılan kod çözücülerin girişlerine 10102 verilerek, bu birimin hesapladığı etkin adres bilgisinin yola aktarılması sağlanır.

## Slide 3: Göreceli ve İndis Adresleme Modları için Adres Hesaplama Birimi
PC ve IX 16 bitlik kaydedicilerdir, bellek ise 8 bitliktir. Etkin adresin hesaplanabilmesi için bu kaydedicilerin komutun ofset kısmıyla toplanması gerekmektedir. İndis adresleme modunu kullanan komutların ofset kısmı işaretsiz sayı olarak, göreceli moda sahip komutların ofset kısmı ise işaretli sayı (2’ye tümleyen formunda) olarak düşünülmüştür.
Bu adresleme modlarına sahip komutlar işletilirken, T2 zaman diliminde AR, bellekteki ofset değerine işaret ettiğinden ve bellek de AR ile direkt bağlantılı olduğundan dolayı belleğin çıkışındaki ofset değeri, etkin adres hesaplama birimine iletilecektir.
 | Opcode
T2:AR → | Ofset
T2:PC→ | …

## Slide 4: Göreceli ve İndis Adresleme Modları için Adres Hesaplama Birimi
Belleğin çıkışındaki 1 byte‘lık ofset değeri MEMOT0 ... MEMOT7 ile isimlendirilmiştir.
Aslında göreceli ve indis adresleme modlarına sahip komutlar olmasa bile, her zaman etkin adres hesaplama birimine bir bilgi gitmektedir. Örneğin direkt adresleme moduna sahip bir komutun T2 zaman diliminde, operandın adres bilgisinin yüksek anlamlı kısmı bu birime iletilir. Her zaman bir etkin adres hesaplanılmasına rağmen, sadece indis ve göreceli adresleme modlarında, etkin adres bilgisi yola aktarılmaktadır.
…
1 0 1 0
R’/W
64 KB, 8bitlik BELLEK
AR0
AR15
4×16 Dekoder (Yüksek anlamlı) 10
4×16 Dekoder (Düşük anlamlı) 10
1 0 1 0
…
Hesaplanan etkin adresi yola aktaran tristate’lere gider
MEMOT0
MEMOT1
MEMOT7
Etkin Adres Hesaplama Birimi
RLIX00
RLIX15
…
Tristate’ler
Ortak Yol
…

## Slide 5: Etkin Adresin Hesabı
Etkin adres hesaplama biriminde 16 bitlik toplama işlemleri yapılacağından dolayı 8 bitlik ofset değerinin 16 bit olarak ifade edilmesi gerekmektedir.
İndis adresleme modunda, ofset değeri işaretsiz sayı olduğundan dolayı, ofseti 16 bite genişletmek için 8 adet 0 ilave edilir.
Göreceli adresleme modunda ise ofset değeri işaretli sayı olduğundan, işaret bitine bağlı olarak, ofset değeri genişletilir. Yani bellekten okunan ofset değerinin en yüksek anlamlı kısmı (MEMOT7) ile genişletme yapılır. Bu işlemler neticesinde ofset değerinin asıl değerinde hiç bir değişme meydana gelmez.

## Slide 6: Etkin Adresin Hesabı
Örnek: Ofset değeri 85h olsun. Etkin adresi her iki adresleme modu için hesaplayalım.
Göreceli adresleme moduna göre bu sayı negatif bir sayıdır. Değeri;
85h = 1000 01012 → 2’ye tümleyenini alıp önüne ‘–‘ işaretini koyarsak
- (0111 10112) = -123 ‘tür.
PC’nin 1234h olduğunu düşünelim. Bu durumda etkin adres şu şekilde hesaplanır; ofset değerinin işaret biti 1 olduğundan, ofset değerinin soluna 8 adet 1 konulur. Bu durumda ofset değerinin 16 bitlik hali, FF85h olur. Bunun da decimal karşılığı -123’e tekabül etmektedir.
Etkin adres = 1234h+FF85h= 11B9h olarak bulunur.
İndis adresleme moduna göre bu sayı işaretsiz düşünülmüş olup decimal 133 değerine karşılık gelmektedir. Etkin adres hesaplanmadan önce ofset değerinin soluna 8 adet 0 konulur. Bu durumda ofset değerinin 16 bitlik hali 0085h olur. IX’in değerini 1234h alırsak, Etkin adres = 1234h+0085h= 12B9h olur.

## Slide 7: Etkin Adres Hesaplama Biriminin Donanımsal Yapısı
Düşük anlamlı kısmı
Yüksek anlamlı kısmı

## Slide 8: Örnek: İndis moda sahip ADD komutunun işlem adımları
ADD *12h komutu gibi. ‘*’ sembolü indis adreslemeyi temsil etmek için kullanılmıştır. 2 byte’lık bir komuttur. Komuttaki 12h, ofset değeridir. Index kaydedicisinin içeriğine 12h eklenecek ve etkin adres hesaplanacaktır.
İndis mod için ADD komutunun opcode’u 0 100 00002 = 40h.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC00.ADRMD4: | AR  Etkin Adres
T4. IDEC00.ADRMD4: | DRH  M[AR], AR  AR+1
T5. IDEC00.ADRMD4: | DRL  M[AR]
T6. IDEC00.ADRMD4: | AC  AC+DR, C  Cout , SC0
k
0
k
0
&
  T3
  IDEC00
  ADRMD4
4×16 Dekoder
(Yüksek anlamlı) 10
  k
AR
LD
k
k
0
k
0
4×16 Dekoder
(Düşük anlamlı) 10
Etkin adresi yola aktaran tri-state’lere gider
 | 40h
T2:AR → | 12h
T2:PC → | …
T3 zamanlama diliminde yapılan mikroişlem adımının donanımsal gerçekleştirimi

## Slide 9: Yığın (Stack) ve Yığın Göstericisi (Stack Pointer-SP)
Herhangi bir dallanma olduğunda PC’nin değeri, alt programdan dönüşte kullanılmak üzere yığına atılmalıdır. Kesme geldiğinde ise PC, IX, AC ve CCR kaydedicilerinin içerikleri yığına kaydedilmeli ve kesme programı işletildikten sonra da bu değerler yığından alınarak ilgili kaydedicilere geri yüklenmelidir
Bu işlem için, hafızada ilk olarak bir yığın bölgesi belirlenir. SP ise verinin koyulacağı adresi gösterir. Veri, yığına eklendikçe SP’nin değeri 1 azaltılır. Benzer şekilde yığından veri alındıkça da 1 arttırılır. Yani temel bilgisayar sistemimizde kullanılan yığın türü LIFO’dur (Last-In First-Out).
Yüksek seviyeli programların derleyicileri, yerel ve global değişkenleri tutmak için yığını kullanabilirler. Temel bilgisayar sistemimizde bu işleri yerine getirebilmek için PSH (yığına koyma) ve PUL (yığından alma) komutları vardır. Bir de matematiksel işlemlerde, işlem önceliğinin temini için kullanılmaktadır.
Özetle yığın, özellikle çok sayıda alt programa dallanma olanağı sunar.

## Slide 10: Yığınla İlgili Komutlar
PSH (Push): Akümülatördeki veriyi, yığın göstericisinin gösterdiği yere kaydeder. Doğal adresleme moduna sahiptir. Akünün önce düşük daha sonra da yüksek anlamlı kısmı yığına konulur.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC06.ADRMD0: | ARSP
T4. IDEC06.ADRMD0: | M[AR] ACL, SPSP-1, AR  AR-1
T5. IDEC06.ADRMD0: | M[AR] ACH, SPSP-1, SC0
AC(H)
AC(L)
SP
T5:SP
PUL (Pop): Yığın göstericisinin gösterdiği yerdeki veriyi akümülatöre kopyalar. Doğal adresleme moduna sahiptir. Yığındaki değer, aküye direkt olarak yüklenemeyeceğinden dolayı önce DR’ye, daha sonra da aküye yüklenir.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3.IDEC07.ADRMD0: | SP  SP+1
T4. IDEC07.ADRMD0: | AR  SP
T5. IDEC07.ADRMD0: | DRH  M[AR], SP SP+1, AR  AR+1
T6. IDEC07.ADRMD0: | DRL  M[AR]
T7.IDEC07.ADRMD0: | AC  DR, SC0
SP
Veri (H)
Veri (L)
T5:SP

## Slide 11: Yığınla İlgili Komutlar
BSR (Branch to SubRoutine): Şartsız olarak hesaplanan etkin adresteki alt programa, kısa dallanma sağlar. Göreceli adresleme modunu kullanır. PC’nin içeriğinin yığına atılmasını gerektirir.
T3 ve T7 adımlarındaki mikroişlemlerin sebebi; etkin adres hesaplama ünitesinin ofset değerine ihtiyaç duymasıdır. AR, direkt olarak belleğe bağlantılı olduğundan ofset değeri, T7 saykılıyla birilikte belleğin çıkışında hazır olacaktır ve bu değer etkin adres hesaplama ünitesine gidecektir.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC15.ADRMD5: | TR  AR (ofsetin adresi kaydedildi)
T4. IDEC15.ADRMD5: | AR  SP
T5. IDEC15.ADRMD5: | M[AR]  PCL, AR  AR-1, SP  SP-1
T6.IDEC15.ADRMD5: | M[AR]  PCH, SP  SP-1
T7. IDEC15.ADRMD5: | AR  TR (ofsetin adresi geri yüklendi)
T8. IDEC15.ADRMD5: | PC  Etkin adres, SC0

## Slide 12: Yığınla İlgili Komutlar
JSR (Jump to SubRoutine): Şartsız olarak, alt programa uzun dallanma sağlar. Direkt ve indis adresleme modlarını kullanır.
Direkt adresleme modu için mikroişlem adımları;
İndis adresleme modunu kullanan JSR ile göreceli adresleme modunu kullanan BSR komutlarının mikro işlem adımları aynıdır. Farklılık, etkin adreslerin hesabındadır.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC24.ADRMD2: | TR  AR, PC  PC+1 (adres bilgisi kaydedildi)
T4. IDEC24.ADRMD2: | AR  SP
T5. IDEC24.ADRMD2: | M[AR]  PCL, AR  AR-1, SP  SP-1
T6. IDEC24.ADRMD2: | M[AR]  PCH, SP  SP-1
T7. IDEC24.ADRMD2: | AR  TR (adres bilgisinin başlangıcı geri yüklendi)
T8. IDEC24.ADRMD2: | TRH  M[AR], ARAR+1
T9. IDEC24.ADRMD2: | TRL  M[AR]
T10. IDEC24.ADRMD2: | PC  TR, SC  0

## Slide 13: Yığınla İlgili Komutlar
RTS (ReTurn to Subroutine): Alt programdan, program akışının kaldığı yere döner. RTS komutu, PUL komutuna benzemektedir. Aralarındaki fark, yığından okunan bilginin AC yerine PC’ye konulmasıdır.
KOMUTUN MİKRO İŞLEM ADIMLARI | 
T3. IDEC26.ADRMD0: | SP  SP+1
T4. IDEC26.ADRMD0: | AR  SP
T5. IDEC26.ADRMD0: | PCH  M[AR], AR AR+1, SP  SP+1
T6. IDEC26.ADRMD0: | PCL  M[AR], SC  0