## Slide 1: ANALOG-SAYISAL BÜYÜKLÜK VE SAYI SİSTEMLERİ
Analog ve Sayısal Büyüklük Kavramı
Sayı Sistemleri
İkilik Sistemde Aritmetik İşlemler
İkili Sayıların 1’e ve 2’ye Tümleyeninin Bulunması
İşaretli Sayılar

## Slide 2: ANALOG-SAYISAL BÜYÜKLÜK VE SAYI SİSTEMLERİ
Analog ve Sayısal Büyüklük Kavramı :
Elektronik devreler analog ve sayısal olmak üzere iki kategoride incelenir. Analog elektronik büyüklüklerin sürekli değerlerini, sayısal elektronik ise kesikli veya ayrık değerlerini kullanır.
Sayısal gösterim şeklinin, analog gösterime göre bilginin işlenebilirliği, yorumlanması, saklanması ve daha güvenilir olarak taşınması bakımından avantajları vardır.
Zaman
Sıcaklık
Zaman
Sıcaklık

## Slide 3: Analog ve Sayısal Büyüklük Kavramı
Sayısal bir değer, ‘ON’ ve ‘OFF’ voltaj seviyelerinin (genellikle +5 Volt=ON, 0 Volt=OFF) bir kombinasyonu ile ifade edilebilir.
Örneğin sıcaklık değeri 25 derece ise, bu değer sayısal bir devre ile ‘ON’ ve ‘OFF’ voltaj seviyelerinden oluşan bir string olarak sunulabilir.
Bu voltaj seviyeleri mantıksal olarak ‘1’ ve ‘0’ lar olarak yorumlanır ve en yalın halde ikili sayı sisteminde ‘11001’ olarak ifade edilebilir.

## Slide 4: Sayı Sistemleri
Onluk Sistem: Günlük hayatta kullandığımız sayı sistemidir. 0 ile 9 arasındaki rakamlar kullanılarak 10 farklı büyüklük elde edilir.
123.456 sayısının her bir basamağının ağırlık değerleri;
102 101 100 . 10-1 10-2 10-3
Aynı sayının ağırlıklı toplamı;
123.456= (1×102)+(2×101)+(3×100)+(4×10-1)+(5×10-2)+(6× 10-3)

## Slide 5: Sayı Sistemleri
İkilik Sistem: Büyüklükleri göstermenin diğer bir yolu da ikilik sayı sistemidir. İkilik sistem, sadece 1 ve 0 değerlerini içerir. İkili sayılarda basamak ağırlığı, 2’nin pozitif katları şeklinde artar. Kesirli sayılarda için ise 2’nin negatif katları şeklinde azalır.
İkili sayılarda en sağdaki bit LSB (Least Significant Bit) olarak, en soldaki bit ise MSB (Most Significant Bit) olarak anılır.
110010012
MSB LSB
n bit içeren bir ikili sayı ile 0 ile (2n -1) arasındaki sayıları gösterilebilir.
110.0112 sayısının her bir basamağının ağırlık değerleri;
22 21 20 . 2-1 2-2 2-3

## Slide 6: Sayı Sistemleri
İkilik sistemden onluk sisteme dönüşüm: Herhangi bir ikili sayının onluk sistemdeki karşılığını bulmak için, sayı içerisindeki 1’lerin basamak değerleri toplanır, 0’lar hesaba katılmaz.
101102 ikili sayısının onluk sistemdeki karşılığı; 24+22+21=22’dir.
Yani (10110)2 = (22)10
10.1012 ikili sayısının onluk sistemdeki karşılığı; 21+2-1+2-3 = 2.625’dir.

## Slide 7: Sayı Sistemleri
Onluk sistemden ikilik sisteme dönüşüm:
İki yöntem kullanılabilir:
İkili sayının basamak değerlerinin toplamı onluk sayıyı verecek şekilde düzenlemeye gidilir. Özellikle küçük sayıları için pratik bir yöntemdir.
Örneğin onluk sistemdeki bir sayı ikilik sistemde 7 bit ile ifade edilebiliyorsa, bu ikili sayının basamak değerleri (64 32 16 8 4 2 1) dir.
Onluk sistemdeki 98 sayısının ikilik sistemdeki karşılığı 64, 32 ve 2 sayılarının toplamıyla pratik bir şekilde bulunabilir. O halde bu basamak değerlerine karşılık gelen bitler 1 alınarak (1100010)2 sayısı elde edilir.

## Slide 8: Sayı Sistemleri
Onluk sistemden ikilik sisteme dönüşüm:
Onluk sistemde verilen sayıyı sürekli 2’ye bölerek, bölme işlemi sonucunda oluşan kalan kısımlarından ikili sayıyı oluşturmaktır. İlk bölme işlemi sonucunda kalan LSB’yi, son bölme işleminden sonra oluşan kalan ise MSB’yi oluşturur.
Örnek: Onluk sistemdeki 13 sayısının 2’lik sistemdeki karşılığı,
Bölme işlemi Kalan
13/2 = 6 1 (LSB)
6/2= 3 0 (13)10 = (1101)2
3/2= 1 1
1/2= 0 1 (MSB)

## Slide 9: Sayı Sistemleri
Ondalıklı sayıların ikilik sisteme dönüştürülesi:
Yine iki yöntem kullanılabilir:
İkili sayıların kesirli kısımlarının basamak değerlerinin toplamı onluk sistemdeki kesirli sayıyı verecek şekilde düzenlemeye gidilir.
İkilik sistemde kesirli sayıların basamak ağırlıkları 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 şeklinde gider.
Örneğin 0.625 sayısı (0.5+0.125) şeklinde ifade edilebileceğinden, bu sayının ikilik sistemdeki karşılığı, 2-1 ve 2-3 ağırlıklarına sahip bitlerin 1 yapılması suretiyle elde edilir. Yani 0.62510 = (0.101)2 olur.

## Slide 10: Sayı Sistemleri
Ondalıklı sayıların ikilik sisteme dönüştürülesi:
Tekrarlı çarpma yöntemidir: Onluk sistemdeki kesirli kısım sürekli 2 ile çarpılır ve çarpım işleminin sonucunda oluşan tamsayı kısımlarından (1 veya 0’dır) ikili sayı elde edilir. Bu çarpma işlemine kesirli kısım sıfır oluncaya kadar devam edilir.
Örnek: 0.625 sayısının ikilik sistemdeki karşılığı,
0.625×2 = 1.25 (MSB)
0.25×2 = 0.50 (0.625)10=(0.101)2
0.5×2 = 1.00 (LSB)
Ondalık kısmı 0 olduğu için işlem tamamlanmıştır.

## Slide 11: İkilik Sistemde Aritmetik İşlemler
İki sistemde toplama:
İkili sayıların toplama işleminde 4 temel kural vardır;
0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 ve 1 + 1 = 10 (elde biti oluşur)
İki sayıyı toplarken elde biti 1 ise 4 farklı durum oluşur;
Elde Toplam
Elde
1 + 0 + 0 = 01
1 + 0 + 1 = 10
1 + 1 + 0 = 10
1 + 1 + 1 = 11
3 bitlik iki sayının toplamı;
1012
+ 0012
1102

## Slide 12: İkilik Sistemde Aritmetik İşlemler
İki sistemde çıkarma:
İkili sayıların çıkarma işleminde yine 4 temel kural vardır;
0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0 ve 1 0 - 1 = 1 (borç biti sayesinde olur)
Örnek: 3 bitlik iki sayının farkının hesabı;
İkili sistemde çarpma:
İkili sayıların çarpma işleminde yine 4 temel kural vardır;
0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0 ve 1 × 1 = 1
Onluk sistemdeki çarpma işlemi gibidir: kısmi çarpımların oluşturulması ve arda arda gelen kısmi çarpımların bir sola kaydırılıp toplanması esasına dayanır.

## Slide 13: İkilik Sistemde Aritmetik İşlemler
İkili sistemde çarpma:
Örnek: 2 bitlik iki sayının çarpımının hesabı;
İkili sistemde bölme:
Bölme işlemi de onluk sistemdeki bölmeyle aynı yapıya sahiptir.

## Slide 14: İkili Sayıların 1’e ve 2’ye Tümleyeninin Bulunması
İkili sayıların 1’e ve 2’ye tümleyen gösterimi, özellikle negatif sayıların temsil edilmesi ve negatif sayıları ihtiva eden aritmetik işlemler için gereklidir.
1’e tümleyen:
Pratik olarak ikili sayıların 1’e tümleyenini bulmak için 1 ihtiva eden bitlerin 0 ve 0 ihtiva eden bitlerin de 1 yapılması gerekir.
Örnek:
Ya da 2n-N-1 formülüyle bulunabilir. Burada n bit sayısını, N ise sayının kendisini göstermektedir.
1101102 sayısının 1’e tümleyeni; 26-110110-1=1000000-110110-1
=1000000-(110111) = 001001

## Slide 15: İkili Sayıların 1’e ve 2’ye Tümleyeninin Bulunması
2’ye tümleyen:
İkili sayıların 2’ye tümleyenini bulmak için ise 1’e tümleyenine 1 eklenmesi gerekir.
Ya da 2n-N formülüyle bulunabilir. Burada n bit sayısını, N ise sayının kendisini göstermektedir.
1101102 sayısının 2’ye tümleyeni; 26-110110 = 1000000-110110
= 001010

## Slide 16: İşaretli Sayılar
İşaretli sayılar hem işaret hem de büyüklük bilgisi içerirler. İşaret, sayının pozitif veya negatif olduğunu, büyüklük ise sayının değerini gösterir. İkilik sistemde işaretli sayıların gösterimi üç şekilde olabilir; işaret-büyüklük, 1’e tümleyen ve 2’ye tümleyen.
Tüm bu gösterim metotlarının ortak özelliği, MSB bitinin 1 olması durumunda sayının negatif, 0 olması durumunda ise pozitif olmasıdır.
İşaret-büyüklük gösterimi:
İkili sayıların bu metot ile gösterimi kullanıldığında en anlamlı bit işareti, geri kalan bitler de büyüklüğü gösterir. Büyüklük kısmı hem pozitif hem de negatif sayılar için sayının ikilik sistemdeki karşılığıdır.
Örnek: -19 sayısını 8 bit ile ifade etmek istersek;
10010011
İşaret biti
Büyüklük bitleri

## Slide 17: İşaretli Sayılar
1’e tümleyen gösterimi:
Pozitif sayıların gösterimi, işaret-büyüklük gösterimi ile aynıdır. Negatif sayılar ise ikilik sistemdeki karşılığının 1’e tümleyeni formundadır.
Örnek: 8 bitlik gösterimde -19 sayısı; +19 (00010011)2 sayısının 1’e tümleyeni (11101100)2 ile ifade edilir.
2’ye tümleyen gösterimi:
Pozitif sayılar diğer iki metoda benzer şekilde gösterilir. Negatif sayılar ise ikilik sistemdeki karşılığının 2’ye tümleyeni formundadır.
Örnek: -19 sayısının 2’ye tümleyen gösterimi 111011012 ‘dir.

## Slide 18: İşaretli Sayıların Onluk Sistemdeki Karşılığı
İşaret-büyüklük gösteriminde hem pozitif hem de negatif sayıların onluk sistemdeki karşılığı, büyüklük bitlerindeki 1’lerin ağırlıklarının toplamıyla elde edilir. İşaret bitine göre de sonucun pozitif veya negatif olduğuna karar verilir.
Örnek: 100110002 işaretli ikili sayısının onluk sistemdeki karşılığı;
- (23+24)= - 24’tür.
1’e tümleyen formundaki pozitif sayıların onluk sistemdeki karşılığı, ikilik sistemdeki sayının sahip olduğu 1’lerin ağırlık değerlerinin toplanmasıyla elde edilir. Negatif sayılarda ise işaret bitinin negatif ağırlığı ile diğer bitlerin ağırlıkları toplamına 1 ilave edilir.
Örnek: 000110002 sayısı işaret biti 0 olduğundan pozitif bir sayıdır. Değeri 24+23=24’tür.
111001112 sayısı ise işaret biti 1 olduğundan negatif bir sayıdır. Bu sayı 1’e tümleyen gösterimi olduğundan onluk sistemdeki karşılığı,
-27+26+25+22+21+20 + 1 = -24’tür.

## Slide 19: İşaretli Sayıların Onluk Sistemdeki Karşılığı
2’ye tümleyen formundaki pozitif ve negatif sayıların onluk sistemdeki karşılığı, işaret bitinin negatif ağırlık değeriyle diğer bitlerin ağırlık değerlerinin toplanması neticesinde elde edilir. N bitlik işaretli 2’ye tümleyen formuyla -2N-1 ile (2N-1 -1) arasındaki sayılar gösterilebilir.
Örnek: 2’ye tümleyen formundaki 010001012 sayısının onluk sistemdeki karşılığı, 26+22+20=69 ’tur.
101110112 sayısının karşılığı ise -27+25+24+23+21+20 = -69’tur.
2’ye tümleyen gösteriminin diğer gösterim şekillerine nazaran tercih edilmesinin sebebi hem pozitif hem de negatif sayılar için aynı prosedürün takip edilmesindendir. Oysa 1’e tümleyen gösteriminde farklı prosedürler işletilir ve sıfır sayısının iki gösterimi (000000002 ve 111111112) vardır.