## Slide 1: Sayı Sistemleri
Geçen Hafta
Analog ve Sayısal Büyüklük Kavramı
Sayı Sistemleri
İkilik Sistemde Aritmetik İşlemler
İkili Sayıların 1’e ve 2’ye Tümleyeninin Bulunması
İşaretli Sayılar
Bu Hafta
Kayan Noktalı Sayılar
İşaretli Sayılarda Aritmetik İşlemler
Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Çarpma ve Bölme İşlemleri

## Slide 2: Kayan Noktalı Sayılar
Diğer gösterim şekilleri kullanılarak tüm tamsayı değerlerini göstermek oldukça fazla sayıda bit gerektirecektir. Bunun yanı sıra kesirli sayıların da gösterimi gereklidir. Kayan nokta gösterimiyle, hem çok küçük hem de çok büyük sayıları bilimsel formda göstermek mümkündür. Örneğin IEEE-754’e göre kayan noktalı sayılar 32 bit ile gösterilir; bir bit işareti, 8 bit üst kısmını, 23 bit de kesirli kısmı gösterir. 64 bitlik ve 80 bitlik gösterimler de mevcuttur.
İşaret Üst kısmı Kesir kısmı
1 bit
8 bit
23 bit
32 bitlik gösterim

## Slide 3: Normalizasyon
Herhangi ikili bir sayı bilimsel notasyonda farklı şekillerde gösterilebilir. Bir standart getirmek gayesiyle en soldaki bit değeri 1 olacak şekilde düzenlemeye gidilir. Buna normalizasyon denir.
Örneğin 100110010112 sayısı 1.0011001011×210 olarak gösterilir.
Normalize edilmiş bu formatın kayan nokta gösteriminde, üst kısmı biaslı olarak kullanılır yani gerçek üst değerine 127 (28-1 -1) sayısı eklenir.
Bunun sebebi ise çok büyük ve çok küçük sayıların gösterimine olanak sağlamaktır. Gerçek üst değeri -126 ile 128 arasındadır.
Kayan nokta gösteriminde tüm bitlerin sıfır olması 0 olarak, üst kısmındaki bitlerin hepsinin 1, kesir kısmındaki tüm bitlerin 0 olması da sonsuz olarak yorumlanır.

## Slide 4: Kayan Noktalı Sayılar
Örnek: 1.0011001011×210 sayısının kayan nokta gösterimi;
Sayı pozitif olduğundan işaret biti 0’dır. Üst kısmı 10+127 (bias)=137 ve kesirli kısım da 00110010112 dir.
Yine aynı sayının negatifi gösterilmek istenirse, işaret bitinin 1 yapılması yeterlidir.
32 bitlik kayan nokta gösterimi ile gösterilebilecek en büyük sayıyı ikilik sistemde gösterebilmek için 129 bite ihtiyaç duyulacaktı.
0 10001001 00110010110...0
1 bit
8 bit
23 bit

## Slide 5: Kayan Noktalı Sayılar
Örnek: Sayıların 4 bit ile gösterildiği bir sistemde, işaret kısmına 1 bit, üst kısmına 2 bit ve kesir kısmına da 1 bit ayırdığımızı düşünelim. Normalize edilmiş formata göre gösterebileceğimiz sayı aralığını inceleyelim.
Bias değerimiz 22-1-1=1 ‘dir.
Yazılabilecek sayılar;
1.0×2-1 = 0.5 1.1×2-1 = 0.75
1.0×20 = 1 1.1×20 =1.5
1.0×21 = 2 1.1×21 = 3
1.0×22 = 4 1.1×22 = 6
İşaret Üst kısmı Kesir kısmı
1 bit
2 bit
1 bit

## Slide 6: Örnek: (Devamı)
- Sayı ekseninde sayıların eksi değerleri de vardır. 4 bit ile gösterilebilecek sayı adedi 16 olduğundan kayan nokta formatıyla da 16 adet sayı gösterilebilmektedir. Ancak hassasiyet artmıştır ve sayılar eksende homojen olarak dağılmamıştır.
Dikkat edilecek olursa 0.5 ile 1 arasında 3 sayı gösterebilmekteyiz. Aynı kural 1 ile 2 arasındaki, 2 ile 4 arasındaki sayılar için de geçerlidir.
- Şayet 2 biti kesir kısmı, 1 biti üst kısmı için ayırmış olsaydık, daha da hassas olarak sayıları gösterebilirdir (1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5). Ancak, üst kısmına daha az bit ayırdığımızdan gösterebileceğimiz sayının büyüklüğü azalmıştır.
0.5
0.75
1
1.5
3
4
6
2

## Slide 7: İşaretli Sayılarda Aritmetik İşlemler
Bu kısımda daha sıklıkla kullanılan 2’ye tümleyen sistemi esas alınacaktır.
Toplama ve çıkarma işlemleri:
- İki pozitif sayının toplamı pozitiftir.
Örnek: 00001001 (9)
+ 00000100 (4)
00001101 (13)
- Pozitif bir sayıyla daha küçük negatif bir sayının toplamı pozitiftir. Elde biti oluşursa göz ardı edilir.
Örnek: 00001001 (9)
+ 11111010 (-6)
100000011 (3)

## Slide 8: İşaretli Sayılarda Aritmetik İşlemler
- Pozitif sayının büyüklüğünden daha büyük negatif bir sayı olursa, oluşan toplam 2’ye tümleyen formunda negatif bir sayıdır.
Örnek: 00001000 (8)
+ 11110100 (-12)
11111100 (2’te tümleyen formunda -4’e karşılık gelir)
- İki negatif sayının toplamı negatiftir, elde biti oluşursa göz ardı edilir.
Örnek: 11111101 (-3)
+ 11111110 (-2)
111111011 (-5)

## Slide 9: İşaretli Sayılarda Aritmetik İşlemler
- İşaretli sayılar toplandığında elde biti oluşursa göz ardı edilir. İki istisnai durum vardır; ilki, iki sayı da pozitif ancak işaret biti 1 ise, diğeri ise iki sayı da negatif ancak işaret biti 0 ise durumlarıdır. Her iki durumda da bir taşma meydana gelmiştir yani toplamı ifade etmek için 1 bite daha gereksinim olduğu söylenebilir.
Örnek: 01101110 (110)
+ 00011001 ( 25)
10000111 (taşma durumu)
İşaretli sayılarda çıkartma işlemi aslında toplama işleminin değişik bir formudur. Yani çıkartılan sayının 2’ye tümleyeni ile çıkan sayının toplamından sonuç elde edilir.
Örnek: 8-3 işlemi 8+(-3) olarak da yazılabilir.
00001000 (8)
+ 11111101 (-3)
100000101 (5)

## Slide 10: Çarpma ve Bölme İşlemleri
Çarpma, toplama işlemiyle gerçeklenebilir. Çarpılan sayının, çarpanın değeri kadar kendi üzerine toplanması esasına dayanır. Yani 4×2 işlemi 4+4 şeklinde düşünülür. Çarpan değerinin büyük olması durumunda zahmetli bir hal alır bu yüzden kısmi çarpım metodu kullanılır;
- İlk olarak çarpılan ve çarpanın aynı işarete sahip olup olmadığına bakılır ve çarpım sonucunun işareti elde edilir.
- Negatif sayının pozitif değeri alınır.
- Çarpanın en az anlamlı bitinden başlanır ve kısmi çarpımlar elde edilir. Şayet çarpan 1 ise çarpılanın kendisi, 0 ise 0 değerinden kısmi çarpım elde edilir. Her kısmi çarpım bir sola kaydırılır.
- Ard arda gelen kısmi çarpımlar toplanır ve ara toplamlar elde edilir.
İlk adımda işaret biti negatifse, sonucun ikiye tümleyeni alınır. Pozitifse olduğu gibi bırakılır. Elde edilen çarpımın önüne işaret biti eklenir.

## Slide 11: Çarpma ve Bölme İşlemleri
Örnek: 25×(-4) işlemini yapalım;
11001
× 100 -4’ün pozitif değeri
00000 1.kısmi çarpım
+ 00000 2.kısmi çarpım
000000 ara toplam
+ 11001 3. kısmi çarpım
1100100 sonuç
Çarpımın sonucu negatif olacağından sonucun ikiye tümleyeni alınır;
11001002’ın ikiye tümleyeni 00111002 ve işaret biti eklendiğinde 100111002 elde edilir.

## Slide 12: Bölme İşlemi
Bölme, çıkarma işlemiyle gerçeklenebilir. Çıkarma, toplama işlemi ile yapılabildiğinden bölme işlemi de toplama işlemiyle yapılabilir. Bölenin bölünenden çıkarılma sayısı bölümü verecektir. Bölme işleminde şu adımlar takip edilir;
- İlk olarak bölünen ve bölenin aynı işarete sahip olup olmadığına bakılır ve bölme sonucunun işareti elde edilir.
- Her iki sayının da pozitif formu elde edilir.
- Bölüme 0 değeri atanır.
- Bölünenden bölen çıkartılır (2’ye tümleyen ile toplama işlemine dönüştürülebilir), kısmi kalan bulunur ve bölüme 1 eklenir. Kısmi kalan pozitifse bir sonraki adıma gidilir, 0 veya negatifse bölme işlemi tamamlanmıştır.
- Kısmi kalandan bölen çıkartılır ve bölüme 1 eklenir. Sonuç pozitifse sonraki kısmi kalan için işlemler tekrar edilir. Sonuç 0 veya negatifse bölme işlemi tamamlanmıştır.

## Slide 13: Bölme İşlemi
Örnek: 25/6 işlemini yapalım.
Her iki sayı da pozitif olduğundan sonuç pozitiftir.
25 = 000110012 ve 6 = 000001102
Bölüme 0 değeri atanır. Bölünenden bölen çıkartılır;
00011001
+ 11111010 (6’nın 2’ye tümleyeni)
100010011 (elde biti atılır) kısmi kalan pozitif olduğundan bölüm=0+1=1
Kısmi kalandan bölen çıkartılır;
00010011
+ 11111010
100001101 (elde biti atılır) kısmi kalan pozitif olduğundan bölüm=1+1=2
Kısmi kalandan bölen çıkartılır;
00001101
+ 11111010
100000111 (elde biti atılır) kısmi kalan pozitif olduğundan bölüm=2+1=3

## Slide 14: Örnek: (Devamı)
Kısmi kalandan bölen çıkartılır;
00000111
+ 11111010
100000001 (elde biti atılır) kısmi kalan pozitif olduğundan bölüm=3+1=4
Kısmi kalandan bölen çıkartılır;
00000001
+ 11111010
11111011 elde oluşmadığından sonuç negatiftir, bölme işlemi tamamlanmıştır. Bölme işleminin sonucu bölümün aldığı değerdir,
4’ü ikilik sistemde ifade edersek 000001002 dır. Kalan da bir önceki işlemden 1 olarak bulunur.