## Slide 1: Sayı Sistemleri
Geçen Hafta
Kayan Noktalı Sayılar
İşaretli Sayılarda Aritmetik İşlemler
Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Çarpma ve Bölme İşlemleri
Bu Hafta
Onaltılık Sayı Sistemi
Sekizlik (Octal) Sayı Sistemi
Dönüşüm İşlemleri

## Slide 2: Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemi
Onaltılık sayı sisteminde 16 rakam vardır. İlk on rakam için 0 ile 9 arasındaki sayılar, sonraki rakamlar için ise A ile F arasındaki harfler kullanılır. Çok büyük ikili sayıları okumak ve yazmak oldukça zordur. Bilgisayarın anladığı dil ise 1 ve 0’lardır. Bir bilgisayar komutunun 32 bit olduğu düşünülürse, makine dilinde bir program yazmaya kalkışmak oldukça zor olacaktır. Yani onaltılık sistem ikili sisteme göre daha okunaklıdır diyebiliriz. Bu sayı sisteminde her hexadecimal dijit, 4 bitlik ikili sayıya karşılık gelir.
Onluk | İkilik | Onaltılık
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
10 | 1010 | A
11 | 1011 | B
12 | 1100 | C
13 | 1101 | D
14 | 1110 | E
15 | 1111 | F

## Slide 3: Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemi
Onaltılık sayı sisteminde F16’ten sonra gelen sayı 1016 dır ve 1116,1216,...,1916, 1A16, ..., 1F16 şeklinde devam eder.
2 dijitlik bir hexadecimal sayı ile 0 (0016) ile 255 (FF16) arasındaki sayılar gösterilebilir.
İkilik sistemden onaltılık sisteme dönüşüm için gereken şey, ikilik sistemde verilmiş olan sayının dörderli bit gruplarına ayrılması ve karşılık gelen hexadecimal sayının yazılmasıdır. Bu ayırma işlemi sayının tam kısmı için sağdan sola doğru, kesirli kısmı için ise soldan sağa doğrudur. Şayet dörderli bit gruplarına ayırma işleminde, 4 bitten daha az sayıda bit grubu bulunursa eksik kalan yerlere 0 konulur.

## Slide 4: Örnek: Dönüşüm İşlemleri
0100011111100012 ikili sayısının onaltılık sistemdeki karşılığını bulmak için bu sayıyı dörderli bit gruplarına ayırmak gerekir.
0010 0011 1111 0001
2 3 F 1
O halde (010001111110001)2 = (23F1)16
1011001101.1100102 sayısının 16’lık sistemdeki karşılığını bulalım.
1011001101.1100102 sayısını dörderli bit gruplarına ayırırsak;
0010 1100 1101 . 1100 10002 = 2CD.C816 olarak bulunur.

## Slide 5: Dönüşüm İşlemleri
Onaltılık sistemdeki bir sayıyı da ikilik sisteme çevirmek için, onaltılık sistemdeki sayının her dijiti için, 4 bitlik ikili karşılığı yazılır.
Örnek: 4A3F16 sayısının ikilik sistemdeki karşılığını bulmak için her dijitin dört bit ile ikili olarak ifade edilmesi gerekir.
4 A 3 F
0100 1010 0011 1111
O halde 4A3F16 = 01001010001111112
Örnek: ABC.DE16 sayısının 2’lik sistemdeki karşılığını bulalım.
Her bir hexadecimal dijiti 4 bit olarak ifade edersek;
ABC.DE16 = 101010111100.110111102

## Slide 6: Dönüşüm İşlemleri
Onaltılık sistemden onluk sisteme dönüşüm için iki yol düşünülebilir; onluk sistemdeki sayılar önce ikilik sisteme sonra da ikilik sistemden onluk sisteme çevrilir.
Örnek: 2A16 = 001010102= 25+23+21= 4210
Diğer yöntem ise onaltılık sistemdeki her basamağın onluk sistemdeki karşılığını, basamak değeriyle çarpıp, bu çarpımları toplamaktır.
Örnek: (1B.1A)16 sayısının 10’luk sistemdeki karşılığını bulalım.
Bir önceki örnekteki gibi her bir hexadecimal dijit, basamak ağırlıklarıyla çarpılıp toplanır.
(1B.1A)16 = 1×161+11×160+1×16-1+10×16-2 =16+11+1/16+10/256 27.1

## Slide 7: Dönüşüm İşlemleri
Onluk sistemden onaltılık sisteme dönüşüm için yapılması gereken, sayıyı sürekli 16’ya bölüp, kalan kısımlardan onaltılık sayıyı oluşturmaktır.
Örnek: 257710 sayısının onaltılık sistemdeki karşılığı,
2577 16
-16 161 16
97 -160 10 A16
- 96 1
17
- 16 O halde 257710 = A1116
1

## Slide 8: Örnek:
Örnek: 123.256 sayısının 16’lık sistemdeki karşılığını bulalım.
Tamsayı kısmını ve ondalıklı kısmı ayrı ayrı düşünmek gerekir.
123.536  7B.41816
Tamsayı Kısmı |  | 
 | Bölüm | Kalan
123/16 | 7 | 11 (B)
7/16 | 0 | 7
Ondalıklı Kısım | 
0.256×16 | 4.096
0.096×16 | 1.536
0.536×16 | 8.576

## Slide 9: Onaltılık Sistemde Toplama
İki hexadecimal sayının toplama işleminde, her basamağın onluk sistemdeki karşılıkları toplanır. Şayet toplam 15 ve altındaysa karşılık gelen hexadecimal değeri yazılır. Toplam 15’ten büyükse bu değerin 16’yı geçen kısmı, elde olarak bir sonraki basamağa kaydırılır, 16’yı geçmeyen kısmı ise sonuca yazılır.
Örnek: 2916 916+A16 = 910+1010 = 1910
+ 1A16 19-16 = 3 elde 1
4316 2+1+1(elde) = 4
Örnek: EF16 F16+B16 = 1510+1110 = 2610
+ 9B16 26-16 = 10 = A16 elde 1
18A16
E16+916+1(elde) = 1410+910+1=2410
24-16 = 8 elde 1

## Slide 10: Onaltılık Sistemde Çıkartma
İkilik sistemde çıkartma işlemi 2’ye tümleyen ile toplama işlemine dönüşüyordu. Bu sistemde çıkartma yapmak için yine aynı yöntem kullanılabilir; önce çıkarılacak olan sayı ikilik sisteme çevrilir daha sonra 2’ye tümleyeni alınır ve onaltılık sisteme dönüştürülür. Böylece çıkartma işlemi toplama işlemine dönüşmüş olur.
Örnek: 2516 - 1B16 işlemini yapmak için;
1B16 = 000110112 sayısının 2’ye tümleyeni 111001012 ve onaltılık sistemdeki karşılığı E516 ‘tir.
2516
+ E516
10A16 oluşan elde biti 2’ye tümleyendeki gibi göz ardı edilir.

## Slide 11: Sekizlik (Octal) Sayı Sistemi
Onaltılık sayı sisteminde olduğu gibi, ikili sayıları veya kodları daha kolay anlaşılır olarak ifade etmeye yarar. Onaltılık sayı sistemine göre daha az sıklıkla kullanılır. Sekizlik sayı sisteminde 0 ile 7 arasındaki rakamlar vardır. Bu sistemde 7’den sonraki sayılar 10,11,12,..,17,20 şeklinde ifade edilir.
Sekizlik sistemdeki sayıları onluk sisteme çevirmek için her basamak, ağırlık değeriyle çarpılır ve bu çarpımlar toplanır.
Örnek: 12348 sayısının onluk sistemdeki karşılığı;
12348 = 1×83 + 2×82 + 3×81 + 4×80 = 66810
Örnek: 12.348 sayısının onluk sistemdeki karşılığı;
12.348 = 1×81 + 2×80 + 3×8-1 + 4×8-2 = 8+2+3/8+4/64  10.44

## Slide 12: Dönüşüm İşlemleri
Onluk sistemden sekizlik sisteme dönüşüm işleminde ise sayı, sürekli 8’e bölünür, bölme neticesinde kalan kısımlar sayının sekizlik sistemdeki karşılığını verir.
Örnek: 12310 sayısının sekizlik sistemdeki karşılığı;
123 8
- 8 15 8
43 - 8 1
- 40 7
3
O halde 12310 = 1738

## Slide 13: Dönüşüm İşlemleri
Örnek: 34.45 sayısının sekizlik sistemdeki karşılığı;
34.45  42.3468
Sekizlik sistemden ikilik sisteme dönüşüm için, her basamak üç bitle temsil edilecek şekilde düzenleme yapılır.
Örnek: 4568 sayısının ikilik sistemdeki karşılığı;
4568 = 1001011102
Örnek: 56.348 sayısının ikilik sistemdeki karşılığı;
8’lik sistemdeki her bir rakam, 3 bit ile temsil edilir.
56.348 = 101110.0111002
Tamsayı Kısmı |  | 
 | Bölüm | Kalan
34/8 | 4 | 2
4/8 | 0 | 4
Ondalıklı Kısım | 
0.45×8 | 3.6
0.6×8 | 4.8
0.8×8 | 6.4

## Slide 14: Dönüşüm İşlemleri
İkilik sistemden sekizlik sisteme dönüşüm için, sekizlikten ikiliğe dönüşüm işleminin tersi yapılır. Yani ikilik sistemdeki sayının bitleri, sağdan sola doğru üçerli olarak gruplanır. Sayı, kesirli kısım içeriyorsa, bu kısım soldan sağa doğru üçerli gruplara ayrılır ve sekizli sistemdeki karşılığı yazılır (son grupta eksik bit olabilir, eksik kısım 0 ile doldurulur).
Örnek: 1011100012 ikili sayısının sekizlik sistemdeki karşılığı,
1011100012 = 5618
Örnek: 10011.110102 ikili sayısının sekizlik sistemdeki karşılığı,
010 011 . 110 100 (Üçerli gruplama işlemi)
O halde 10011.110102 = 23.648

## Slide 15: Dönüşüm İşlemleri
Sekizlik sistemde verilen bir sayının onaltılık sistemdeki karşılığını bulmak istersek, ilk olarak sekizlik sistemde verilen sayının ikilik sistemdeki karşılığını buluruz daha sonra da dörderli bit gruplarına ayırırız. Benzer şekilde onaltılık sistemde verilen bir sayının sekizlik sistemdeki karşılığını bulmak istersek, ilk olarak onaltılık sistemde verilen sayının ikilik sistemdeki karşılığını buluruz daha sonra da üçerli bit gruplarına ayırırız.
Örnek: 45.638 sayısının onaltılık sistemdeki karşılığı,
45.638 = 100101.1100112
0010 0101 . 1100 1100 (Dörderli bit gruplarına bölme işlemi )
O halde 45.638 = 25.CC16 olarak bulunur.
Örnek: A2.B316 sayısının sekizlik sistemdeki karşılığı,
A2.B316 =10100010.101100112
010 100 010 . 101 100 110 (Üçerli bit gruplarına bölme işlemi )
O halde A2.B316 = 242.5468 olarak bulunur.