## Slide 1: KODLAMA
BCD (Binary Coded Decimal)
BCD’de Toplama İşlemi
Gray Kodu
Parity Kodu
5’te 2 Kodu
Aiken Kodu
Alfasayısal Kodlar

## Slide 2: Kodlama
Genel olarak verileri göstermek için rakamları, harfleri ve sembolleri kullanırız. Ancak sayısal sistemler 1 ve 0 mantığı üzerine kurulmuştur. Kullandığımız veri yapısını sayısal sistemlere dönüştürme işlemine kodlama denir.
Kodlama kendi içerisinde sayısal (numeric) kodlar ve alfasayısal (alphanumeric) kodlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Sayısal kodlar da basamak ağırlığı olan ve basamak ağırlığı olmayan olarak ikiye ayrılır. Örnek: BCD, Gray, Parity, 5’te 2 kodu ve Aiken
En çok kullanılan alfasayısal kodlar ise ASCII, Genişletilmiş ASCII, EBCDIC ve UNICODE’dur.

## Slide 3: BCD (Binary Coded Decimal)
İkili kodlanmış onluk sistem manası taşımaktadır. Her onluk basamağın ikili kodla gösterildiği bir kodlama türüdür. Bu sistemde 10 kod grubu vardır.
Bu sistemde her onluk basamak 4 bit ikili sayı ile ifade edilir. Basamak ağırlıkları 23 22 21 20 dır. Bu kodlamaya 8421 kodu da denilmektedir.
Örnek: 2510 sayısını BCD’ye çevirmek için her basamağı 4 bit ile ikili olarak ifade etmek gerekir. Tersi işlem de mümkündür.
2 5
0010 0101 O halde 2510 = 00100101BCD

## Slide 4: BCD’de Toplama İşlemi
BCD, basamak ağırlığı olan sayısal kodlar grubuna girdiğinden aritmetik işlemlerde kullanılabilir. İki BCD sayıyı toplarken üç kural gözetilir;
İkilik sistemdeki toplama kuralları geçerlidir.
2. Şayet dörder bitlik grupların toplamı 9 veya daha küçükse sonuç geçerli BCD sayıdır.
3. Eğer toplam 9’dan büyükse veya elde oluşmuşsa sonuç geçerli bir BCD sayı değildir. 6 geçersiz durumdan kurtulmak için toplama 6 (01102) sayısı eklenir. Şayet bu toplam sonucunda elde oluşursa, bu elde diğer dörder bit grubuna dahil edilir.

## Slide 5: BCD’de Toplama İşlemi
Örnek: 810 + 410 işlemini BCD sisteminde yapalım.
810 = 1000BCD 1000BCD
410 = 0100BCD + 0100BCD
1100BCD + 0110BCD
0001 0010BCD
Örnek: 3910 + 9710 işlemini BCD sisteminde yapalım.
3910 = 0011 1001BCD 1
9710 = 1001 0111BCD 0011 1001BCD
+ 1001 0111BCD
1101 0000
+ 0110 0110
0001 0011 0110BCD
Bu sayı 9’dan büyük olduğundan
6 ilave edilir.
Elde oluştuğu için
6 eklemek gerekiyor.
9’dan büyük olduğu için
6 eklemek gerekiyor.

## Slide 6: Gray Kodu
Bitlerin pozisyonlarına atanmış ağırlıklar olmadığından aritmetik kod grubuna girmez. Gray kodunun özelliği bir kod kelimesinden diğerine geçişte sadece bir bitin değişim göstermesidir. Genellikle hata kontrolü için kullanılır.
Onluk sistem | İkilik Sistem | Gray Kodu
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
Frank Gray

## Slide 7: Gray Kodu
İkilik sistemden Gray koduna dönüşüm işleminde MSB bitinin değeri olduğu gibi alınır, soldan sağa doğru ard arda gelen bitler toplanır ve sonra gelen Gray kod bitleri elde edilir. Toplam sonucunda elde biti oluşursa göz ardı edilir.
Örnek: 1011012 ikili sayısını Gray koduna dönüştürelim;
1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1
1 1 1 0 1 1 O halde 1011012 = 111011Gray
Gray kodundan ikilik sisteme dönüşüm işleminde yine MSB biti aynen alınır. Bu MSB biti Gray koddaki bir sonraki bitle toplanır ve ikili sayının ikinci biti elde edilir. Oluşan ikinci bitle de bir sonraki Gray kod biti toplanır ve bu şekilde devam eder. Toplam sonucunda elde biti oluşursa göz ardı edilir.
Örnek: 101101Gray kodunun ikilik sistemdeki karşılığı,
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 O halde 101101Gray = 1101102
+
+
+
+
+

## Slide 8: Parity Kodu
Parity kodu özellikle bilgilerin taşınması sırasında oluşabilecek bit hatalarını tespit etmek için kullanılır. Tek veya çift parity kodu kullanılmaktadır. İletilecek bilginin 7 bit olduğu düşünülürse ve tek parity kullanılırsa, sekizinci bit parity biti olacaktır.
Bu bilgi tek sayıda 1 içeriyorsa parity biti 0, çift sayıda 1 içeriyorsa parity biti 1 olur. Benzer şeyleri çift parity için de söylemek mümkündür; iletilecek bilgideki 1’lerin sayısı çift sayıdaysa parity biti 0, tek sayıda 1 içeriyorsa parity biti 1 olur.
Örnek: (1010001)2 sayısını tek eşlik biti yöntemini göre kodlayalım.
(1010001)2 sayısı tek sayıda 1 içerdiğinden parity biti 0 olacaktır. Yani kodlanmış bilgi 010100012 olacaktır.
Şayet çift eşlik biti yöntemini kullanarak kodlarsak;
(1010001)2 sayısı tek sayıda 1 içerdiğinden parity biti 1 olacaktır. Yani kodlanmış bilgi 110100012 olacaktır.

## Slide 9: 5’te 2 Kodu
5’te 2 kodlama sisteminde, onluk sistemdeki her sayı, içinde iki tane 1 bulunan 5 bitlik ikili sayı şeklinde kodlanır. Böylelikle hatalar kolaylıkla tespit edilebilir. 5 bitlik ikili sayının basamak ağırlıkları ‘7-4-2-1-0’ dır.
Sayılar | 5’te 2 Kodu
 | 7 4 2 1 0
0 | 1 1 0 0 0
1 | 0 0 0 1 1
2 | 0 0 1 0 1
3 | 0 0 1 1 0
4 | 0 1 0 0 1
5 | 0 1 0 1 0
6 | 0 1 1 0 0
7 | 1 0 0 0 1
8 | 1 0 0 1 0
9 | 1 0 1 0 0

## Slide 10: Aiken Kodu
Aiken kodunda sayılar 4 bit ile ifade edilirler ve basamak ağırlıkları ‘2-4-2-1’ şeklindedir. 5’e kadar olan sayıları kodlamak için sağ taraftaki bitler kullanılırken, 5’ten büyük sayıları kodlamak için sol taraftaki bitler kullanılır. Simetrik bir kodlama türüdür.
Sayı | Aiken Kodu 2 4 2 1
0 | 0 0 0 0
1 | 0 0 0 1
2 | 0 0 1 0
3 | 0 0 1 1
4 | 0 1 0 0
5 | 1 0 1 1
6 | 1 1 0 0
7 | 1 1 0 1
8 | 1 1 1 0
9 | 1 1 1 1
Howard Aiken

## Slide 11: Alfasayısal (Alphanumeric) Kodlar
İletişim için sadece sayıları kullanmak yetmez bunun yanında harflere ve diğer sembollere de ihtiyaç duyulur. Ayrıca iletişim için birçok uygulamada sayıların, harflerin, sembollerin ve noktalama işaretlerinin haricinde, alıcı sistemin bu bilgiyi ne yapacağı ile ilgili komutlara da ihtiyaç vardır. En popüler alfasayısal kodlama türü ASCII’dir (American Standart Code for Information Interchange).
ASCII, bilgisayar ve diğer birçok sistem için kabul görmüş evrensel bir alfasayısal kod türüdür. Örneğin klavyeden tuşlara basıldığında, basılan tuşun ASCII kod karşılığı bilgisayara gönderilir. Bu kodun içerdiği bit sayısı 7’dir. Sekizinci bit hata kontrolü için kullanılabilir. 7 bit ile 128 karakter sembolize edilebilir. Bu karakterlerin ilk 32’si kontrol amaçlıdır ve ekrana basılamazlar, diğerleri ise ekrana basılabilirler. Diğer bir uygulama da bilgisayar ile yazıcı arasındaki bilgi transferidir.

## Slide 12: ASCII