## Slide 1: Örnekler
2’ye Tümleyen ile Aritmetik İşlemler
BCD Sisteminde Aritmetik İşlemler
Bool Cebri Kurallarının Kullanımı
Devrelerden Lojik Denklemlerin Elde Edilmesi
Lojik Denklemlerden Yola Çıkarak Devre Gerçekleştirimi
Devrelerin Giriş-Çıkış İlişkilerinin Zaman Domeninde İncelenmesi
Sözel Olarak İfade Edilmiş Problemlerin Doğruluk Tablolarının Oluşturulması

## Slide 2: Örnek:
Aşağıdaki işlemleri ikiye tümleyen formunda yapalım ve taşma durumu olup olmadığına bakalım.
-117 117
+ 89 - (-89)
- 117 + 89 -28 | 10001011 + 01011001 11100100 Overflow yoktur
117 - ( - 89) 206 | 01110101 + 01011001 11001110 Overflow vardır

## Slide 3: Örnek:
(387)10 + (439)10 toplamını BCD sisteminde yapalım.
1 1
0011 1000 0111
+ 0100 0011 1001
1000 1100 10000
+ 0110 0110
1000 10010 0110
(1000 0010 0110)BCD = 826

## Slide 4: Örnek:
32 bitlik formatla verilen kayan noktalı 01000000101101100000000000000000 sayısının ikilik sistemdeki karşılığını bulalım.
İşaret biti 0 olduğundan sayımız pozitiftir.
Üst kısmından bias değerini çıkarırsak ; 129-127 = 2.
O halde sayımızın 2’lik sistemdeki karşılığı + 1.011011×22 = 101.1011
İşaret | Üst kısmı | Kesir Kısmı
0 | 10000001 | 01101100000000000000000

## Slide 5: Örnek:
ab’+bc’+a’c = a’b+b’c+ac’ eşitliğinin doğruluğunu cebirsel olarak gösterelim.
Eşitliğin sol yanındaki terimleri genişletirsek;
ab’(c+c’)+(a+a’)bc’+a’(b+b’)c = ab’c+ab’c’+abc’+a’bc’+a’bc+a’b’c = b’c+ac’+a’b bulunur.
Örnek: ab+a’c+bcd = ab+a’c eşitliğinin doğruluğunu cebirsel olarak gösterelim.
ab+a’c+(a+a’)bcd = ab+a’c+abcd+a’bcd = ab(1+cd) + a’c (1+bd) = ab+a’c
ab + a’c + bc = ab+a’c olduğunu daha önceden ispat etmiştik.
Şöyle bir kural geliştirilebilir: 3 terim olduğunda, 2 terimde olan değişkenlerden birer tanesi 3. terimde varsa ve 2 terim içerisinde de başka bir değişkenin kendisi ve tümleyeni bulunuyorsa, 3. terim sadeleşir.
a’b + b’d + a’c’d = a’b + b’d dir.

## Slide 6: Örnek:
Aşağıda verilen devrenin doğruluk tablosunu oluşturalım.
x | y | z | x.y | x.y+z | (x.y+z)’
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 7: Örnek:
Aşağıdaki devrenin çıkışını mintermler cinsinden bulalım.
Exor kapısının girişlerinden biri ((a+b)’.c)’ = (a’b’c)’ , diğeri b
Exnor kapısının girişlerinden biri (a’b’c).b+(a’b’c)’b’ = (a+b+c’).b’ , diğeri d
Bu işlem yapıldığında f = (ab’+b’c’)d+( ab’+b’c’)’d’
f = ab’d+b’c’d+(a’+b)(b+c)d’ = ab’d+b’c’d+a’bd’+a’cd’+bd’+bcd’
= ab’d+b’c’d+bd’+a’cd’

## Slide 8: Örnek: (Devamı)
f= ab’d+b’c’d+bd’+a’cd’
Mintermler hesaplandığında;
ab’d b’c’d bd’ a’cd’
abcd abcd abcd abcd
1001 0001 0100 0010
1011 1001 0110 0110
1100
1110
f(a,b,c,d)=∑(1,2,4,6,9,11,12,14)

## Slide 9: Örnek:
Aşağıda, 3 girişli ve 1 çıkışlı bir kombinasyonel devrenin devre şeması ve girişlerine uygulanan sinyaller zamana bağlı olarak verildiğine göre, devrenin çıkışının dalga şeklini çizelim.
A
B
t
t
1
0
1
0
C
0
1
t

## Slide 10: Örnek: (Devamı)
F = AB+(B+C)’ = AB+B’C’
A ve B nin 1 olduğu ya da
B ve C nin 0 olduğu yerlerde çıkış 1 dir.
A
B
t
t
1
0
1
0
C
0
1
t
t
F
0
1

## Slide 11: Örnek:
Lojik bir devrenin çıkışı olan F fonksiyonu A, B ve C girişlerine bağlıdır. Devrenin giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibidir. İndirgenmiş F fonksiyonunu çarpımların toplamı şeklinde bulalım.
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
F = A+B.C’

## Slide 12: Örnek:
3 girişe (a,b,c) ve 1 çıkışa (z) sahip bir kombinasyonel devrenin, girişlerinin ikili değeri 3’ün altındaysa çıkışının 1 olması isteniyor. Buna göre doğruluk tablosunu ve çıkışın en sade halini bulalım.
z = a’b’c’+a’b’c+a’bc’ = a’b’(c’+c)+a’bc’
= a’b’+a’bc’ = a’(b’+bc’) = a’(b’+c’) = a’b’+a’c’
a | b | c | z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 13: Örnek:
3 girişe (a,b,c) sahip bir kombinasyonel devrenin girişlerindeki 1’lerin 0’lardan fazla olması durumunda çıkışının (z) 1 olması isteniyor (Çoğunluk fonksiyonu). Buna göre doğruluk tablosunu ve çıkışın en sade halini bulalım.
z = a’bc+ab’c+abc’+abc = a’bc+ab’c+ab(c+c’)
= a’bc+ab’c+ab = a’bc+a(b’c+b) = a’bc+a(b+c)
= a’bc+ab+ac = b(a’c+a)+ac = b(a+c)+ac = ab+bc+ac
a | b | c | z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14: Örnek:
2 girişe (A ve B) sahip bir kombinasyonel devrenin, girişlerin ikili değerinin (AB2) 4 katının 3 fazlasını bulması isteniyor. Buna göre doğruluk tablosunu oluşturalım ve çıkışların lojik ifadesini bulalım.
Girişlerden gelen bilgi maksimum 112 olacağından, bu sayının 4 katının 3 fazlası 11112 olacaktır. O halde 4 çıkışa ihtiyacımız vardır.
F3 = AB’+AB = A, F2 = A’B+AB = B, F1 = 1, F0 = 1
A | B | F3 | F2 | F1 | F0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15: Örnek:
Bir bilgisayar ağında kullanılan yönlendirici (router), çok sayıda bilgisayarı birbirine bağlar ve bu bilgisayarlar arasındaki mesaj alışverişine olanak tanır. Fakat iki veya daha fazla bilgisayar eşzamanlı olarak mesaj göndermek istediğinde ağda bir çarpışma olur ve mesajın tekrardan gönderilmesini gerektirir. 3 bilgisayarı birbirine bağlayan router için çarpışma durumunu algılayan bir dedektör tasarlanması istenmektedir. Devrenin 3 girişi vardır (x,y,z) ve ilgili bilgisayar mesaj gönderdiğinde 1 olmaktadır.
d = x’yz+ xy’z +xyz’ + xyz = yz + x(y’z+yz’) = yz+x(yz)
x | y | z | d
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16: Örnek:
Bir sınavda 3 zorunlu 2 de seçmeli soru vardır. Öğrencinin sınavdan başarılı olabilmesi için 3 zorunlu soruya veya 2 zorunlu ve 2 seçmeli soruya yanıt vermesi gerekmektedir. Geçme durumunu ifade eden lojik ifadeyi (G) bulalım.
(Sorular: z1, z2, z3, s1, s2. Soruların yapılması durumunda bu değişkenler 1 değerini almaktadır.)
Direkt olarak lojik ifadeyi yazabiliriz:
G= z1.z2.z3 + z1.z2.s1.s2 + z1.z3.s1.s2 + z2.z3.s1.s2

## Slide 17: Örnek:
Bir arabanın sesli ikaz sisteminde 3 sensör vardır. D sensörü tüm kapılar kapalıysa 0, herhangi bir kapı açıksa 1 üretmektedir. G sensörü motor çalışmıyorken 0, çalışıyorken 1 üretmektedir. L sensörü ışıklar kapalıysa 0, açıksa 1 üretmektedir.
İkaz devresinin çıkışı (Y) aşağıdaki koşullarda 1 olmaktadır:
1. Motor çalışmıyorken ışıklar açıksa,
2. Motor çalışıyorken herhangi bir kapı açıksa
Doğruluk tablosunu oluşturalım ve çıkışı mintermler cinsinden ifade edelim.
Y=∑ (1,5,6,7) = DG+G’L
D | G | L | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 18: Örnek:
Oda sıcaklığının kontrolü için 3 giriş (A,B,T) ve 2 çıkış (I,S) içeren bir sıcaklık kontrolörü tasarlanmak isteniyor.
A girişi, kontrolün otomatik (lojik 1 ise) ya da manuel (lojik 0 ise) olarak seçimi için,
B girişi, ısıtma mı (lojik 1) yoksa soğutma mı (lojik 0) yapılmak istendiğini seçmek için,
T girişi ise, oda sıcaklığı istenen değerin üstünde olduğunda 1, altında olduğunda ise 0 değerini üreten sensörden gelen bilgi için kullanılmaktadır.
I çıkışı, ısıtma sistemini devreye almak (lojik 1) veya devreden çıkarmak
(lojik 0) için,
S çıkışı ise soğutma sistemini devreye almak (lojik 1) veya devreden çıkarmak (lojik 0) için kullanılmaktadır.

## Slide 19: Örnek: (Devamı)
Sıcaklık kontrolörünün davranışının aşağıdaki gibi olması isteniyor:
Buna göre doğruluk tablosu;
S(A,B,T) = ∑(0,1,5)
I(A,B,T) = ∑(2,3,6)
Otomatik Kontrol (A=1 ise) | Manuel Kontrol (A=0 ise)
1. Kullanıcı B=1 yapmışsa ve oda sıcaklığı istenen değerin altındaysa ısıtıcı devreye alınacak. Oda ısınınca ısıtıcı devreden çıkarılacak. | 1. Kullanıcı B=1 yapmışsa ısıtıcı devrede olacak
2. Kullanıcı B=0 yapmışsa ve oda sıcaklığı istenen değerin üstündeyse soğutucu devreye alınacak. Oda soğuyunca soğutucu devreden çıkarılacak. | 2. Kullanıcı B=0 yapmışsa soğutucu devrede olacak.
A | B | T | S | I | Açıklama
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Manuel 2.maddeden
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Manuel 2.maddeden
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Manuel 1.maddeden
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Manuel 1.maddeden
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otomatik 2.maddeden
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Otomatik 2.maddeden
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Otomatik 1.maddeden
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Otomatik 1.maddeden